# 第三章、生態工程的特殊結構—地下水流濕地

長在礫石表面的生物膜，是地下水流濕地自然淨化的要素。

德國生態學家賽德樂首先提出「地下水流濕地」，一九八０年代，逐漸在歐洲、日本廣泛做為污水處理之用。這種濕地的結構有很多變化，例如美國著名的環境工程師立德(S.C. Reed)提出的款式是，在地面下挖0.3~0.6公尺深的長方形土坑，底部鋪設低透水性的黏土層，上面放置有效直徑約10公分的礫石，礫石的堆置使總孔隙率(porosity)約在38~45％。濕地的長度可達5公尺以上，長寬比約為3：1。不過這些尺寸並非定值，不同的生態工程設計者常依不同的地形、坡度、水質特性、淺層地下水深、現地礫石材質與污水淨化的要求，給予不同的設計。

例如捷克布拉格大學濕地生態與應用(Ecology and Use of Wetland)緯瑪扎爾(J. Vymazal) (1)研究員，提出東歐最常用地下水流濕地的深度是0.6~0.8公尺，濕地底部黏土厚度為0.2公分，礫石直徑尺寸約0.8~1.6公分的粗砂，底床坡度約0.01~0.025。採用粗砂而不用礫石的原因，是期待出水性植物能夠著床生長，增加濕地內好氧性的分解。

污染去除的機制

地下水流濕地對於污染質淨化的機制主要有六。礫石間的孔隙對於水中懸浮性顆粒有過濾的果效；礫石底層是處於缺氧狀態，能夠進行脫硝作用，減低水中硝酸鹽與氨的濃度；礫石表層與空氣接觸，屬於好氧層，能促進水中生化需氧量的分解，也能使氨轉化為硝酸鹽；礫石孔隙間所停滯的細顆粒具吸附能力，間接去除水中部分的磷酸鹽；礫石表面逐漸附生微生物，形成生物膜，能促進水中有機質的分解；礫石表層生長的水生植物也能吸收部分的無機營養份。

德國馬德堡大學水資源管理學系的陸德瑞茲(V. Luederitz) (2)等，提出德國有五千座污水處理型濕地，處理人口低於一千人社區的污水，其地下水流濕地約1公尺深，長寬各約24、14公尺，其污水處理的果效，去除率化學需氧量約93％，生化需氧量95％，氨為82~96％，總磷為97％，而且比傳統污水處理省下83％的能量與76％的工程效果顯著。

污染去除的效率

但是，紐西蘭「水與空氣國際研究所」鐵拿(C.C. Tanner) (3)研究員提出不同的研究結果，他提出濕地去除懸浮性顆粒為40~90％，生化需氧量70~90％，總氮為40~90％，總磷為30~80％。他提出污水去除的果效隨污水類別，污染負荷量與水流停滯時間有關。他認為污水中的有機質愈高，水中氮的去除率將愈低。

雖然不同的國家與不同的研究者有不同的看法，但是有一點看法是一致的，就是污水去除的機制，主要是礫石表面生物膜，包括細菌、放射菌、藻類等進行有機物分解、脫氮、硝化等作用。由於地下水流濕地可以提供水流與生物膜接觸的廣大表面積，因此對於污水去除率會優於地表水流型的濕地。

這種污水處理有其操作上的不確定性，美國奧亥俄大學自然資源系司必里(D.L. Spieles) (4)與米契教授提出，這種濕地建造成本費用較高，每公頃約美元＄362,000，主要的花費在採購合適尺寸的礫石，施放礫石到濕地裡，裝置配水管路與抽水馬達的花費，這比自由水面流濕地每公頃建造費美元＄50,000昂貴，但是其污水處理的負荷量較高。由於水面在礫石表面之下，較不會滋生蚊蟲、臭味，因此建議在土地面積較小卻需有較高處理果效的地方，採用此法。反之，在土地面積較大的地方，才考慮地表水型的濕地。

理論與分析

由於地下礫間水流，在流體運動方面仍屬達西法則(Darcy’s Law)的範圍，根據達西法則，水流通量(q)在水平流方向(x)是水深(z)的梯度，故：

(1)

Ks為礫間孔隙飽和導水係數(saturated hydraulic conductivity)，地下水流流量(Q)為：

(2)

A為礫間濕地的斷面積。斷面積是水深(z)與濕地寬度(l)的乘積：

(3)

將(2)、(3)代入(1)式：

(4)

將(4)式兩邊積分：

(5)

z0為入流的水深。(5)式積分可得：

(6)

或改寫為：

(7)

水流在濕地的停滯時間(HRT)可表示為：

(8)

V為濕地內水的體積：

(9)

ψ為濕地的孔隙率。將(8)式微分：

(10)

將(9)代入(10)式，可得

(11)

將(7)代入(11)式

(12)

解(12)式可得

(13)

假設濕地內污水水質淨化符合一級次反應，

(14)

C0為流入濃度，C為流出濃度，k為一階反應係數。由(13)與(14)式知污染在水中的分解，以反應係數與水流停滯時間為最重要。而水流停滯時間又受飽和導水係數、孔隙率、流量、水深等因子所影響。前兩項在工程建造上可以選定，後兩項決定於濕地的操作。分解係數主要受生物膜生長狀況決定。

參考文獻

- Vymazal, J., 2002. The use of sub-surface constructed wetlands for wastewater treatment in the Czech Republic: 10 years experience. Ecological Engineering, Vol. 18, p. 633-646.

- Luederitz, V., E. Eckert, M. Lange-Weber, A. Lange, and R.M. Gersberg. 2001.  Nutrient removal efficiency and resource economics of vertical flow and horizontal flow constructed wetlands. Ecological Engineering, Vol. 18, p. 157-171.

- Tanner, C.C. 1994. Treatment of dairy farm wastewaters in horizontal and up-flow gravel-bed constructed wetlands. Water Science Technology. Vol. 29(4), p. 85-93.

- Spieles, D.J., and W.J. Mitsch. 2000.  The effect of season and hydrologic and chemical loading on nitrate retention in constructed wetlands: a comparison of low- and high-nutrient riverine systems. Ecological Engineering, Vol. 14, p. 77-91.