第二章 礫間接觸水質淨化處理污水成效之評估

「礫間接觸」（contact bed treatment）是一種快速處理污水的方式，這是十九世紀英國倫敦的污水處理工程師W.J. Dibden首先設計的自然處理工法，主要在讓污水迅速通過粗顆粒的石礫，讓石礫上的生物膜分解污水中的有機質（Kinnicutt，1902）。其功能是初級處理，以短暫的時間，讓污水迅速的通過，以達到生物膜去除有機質的最大量。

由於礫間處理所用的顆粒較大，除了石礫外，還可以就地取材，如聚結成塊的煤渣，火山灰形成的焦碳，粒徑在0.6～1.2公分都可以取來使用。為了促進污水的分解，礫間處理常以不同的緊密度，形成二層的結構：上層排列較鬆，水流較快，維持好氧狀態；下層排列較緊密，水流較緩，成為厭氧狀態；這稱為「雙礫間系統」（double contact system），其水力負荷量平均約0.47m/day。

礫間處理的一般操作是引水進入，停滯數小時，再讓水流排出，或是讓水流通6日，到了第7日，把槽體水流放空，以讓氧氣進入礫間，由於有暫時性的斷水，這種方式稱為「間歇處理」（intermittent treatment），類似於間歇礫間接觸的工法是「間歇砂濾」（intermittent sand filter）與「地下流濕地」（subsurface flow wetland），間歇砂粒過濾是用粒徑＜0.02m的砂子堆積成床體，讓污水間歇式的通過，其通過的水力負荷量在0.000047～0.0705m/day，這是1865年德國柏林Dr. Alexander Muller所提出的工法，顆粒愈細，水流愈慢，但濃度的去除率較高。地下流濕地是Kaethe Seidel在1953年所提出，在粒徑＜0.06m的砂或細石上種植水生植物，讓更多微生物附著在根系表面積上，以去除有機質，而水生植物又可以吸收一部份的氮、磷，其水流連續並不間歇，以維持植物根系生長。

到了二十世紀初期，礫間接觸工法為了提高處理量與效率而發展出送氣進到礫間接觸，以免每操作6日就需間歇「斷水」1日，這種工法稱為「連續砂濾」（continuous filtration），其水力負荷量約2.76m/day，但是為了進氣，所耗費的能量較高。另一種改良式的礫間接觸是在入流分水的管路開口，使水上噴，增加與空氣接觸的機會，以提高溶氧，這種工法稱為「加壓式濾間處理」（pressure-closed contacted system）（Tchobanoglous and Burton，1991），較傳統濾間處理分解有機質的效率為高。

礫間接觸在日本的發展，本來也是在社區或家庭污水排放的現地處理，後來發展成河川「在槽處理」，將礫間處理直接建置在水流緩慢的河道內，直接以河道水流流過濾間處理的段落，利用自然力量，進行連續過濾。其中最著名的工程，是1985年在千葉縣大堀川的礫間處理，其面積0.62ha，礫石床深1.60m，水流停滯時間0.05日，入流量32,852m3/day，水力負荷量4.0m/day，礫石底床有送風機，以34.2m3/min送氣，其處理生化需氧量與懸浮固體的去除率分別為75％與78％（本橋，2004）。

值得注意的是，在槽處理的生化需氧量或懸浮固體濃度去除率，需要考慮河川原有的自淨作用，工程完工對於河川水質淨化的促進，應該扣除河川原本的自淨作用，在計算上需要用處理後的濃度減去處理前的「背景濃度」，否則將使處理效率或濃度去除率偏高。

日本將礫間處理轉到河道上，最主要的原因是在懸浮固體較高的水中，容易產生孔隙阻塞，降低水力負荷量與水質處理效率。在厭氧性的礫間處理，排出的水仍是污黑、惡臭，特別在有氣泡的污水中，礫間處理的送氣或加壓再噴射將使水中產生更多的氣泡，造成河流周遭環境的劣化，不利人為的活動，漂浮的垃圾有時就堆積在礫間處理的表面，這些現象都有礙觀瞻。因此水質自然淨化處理，不止需要考慮污染的去除率，也需要考量水域生態系統的復育與環境景觀的改善，甚至包括歷史與人文的結合（本橋，2004）。

所以日本將礫間處理移到河流，就是讓持續流動的水，來減少惡臭的問題，而且讓孩子們能夠在河道捕魚，或在河邊垂釣，並使附近「手賀沼」的水鳥，能夠前來礫間處理的斷面棲息，人對河川水質改善後生態環境的「滿足」，為水質淨化最終的評價指標。在2001～2002年，在建造16～17年後，再度評估該場址，生化需氧量的平均去除率40.9％（8.9～55.6％），懸浮固體的平均去除率61.5％（0～87％），總氮的平均去除率7.8％（－16～41.2％），總磷的平均去除率5.4％（－5.5～10.5％），較起初建造時的效率為低，但是生化需氧量與懸浮固體的去除，與對該地水域生態系統的復育，已經大大抒解周遭居民的「苦情」，因此被日本政府視為一有效的改善方式。

由於淨水處理，尚需兼顧生態系統的復育，所以在陸地上的礫間處理，逐漸種上水生植物，成為後來發展的地下流人工濕地。事實上，大孔隙的礫間，不容易種植水生植物，因為缺乏土壤對營養份的吸附，而一般植物除了吸收土壤溶液的營養份之外，也吸收土壤表面置換相或吸附相的營養份，置換相的營養份濃度，遠高於土壤溶液相的營養份（Marschner， 1986），所以用礫間接觸來營造植物生長的床體，最大的困難在於只有溶液相的營養份可供吸收。

也許礫間接觸要兼具植物的生長床的功用，並不是在起初的栽種，而是在處理污水一段期間後，生物膜覆蓋在礫石表面，就可以吸附營養份，可供植物生長，或是週邊植物的入侵生長，而且這是自然的演替，而非人工的強求，也許這更符合生態工程的基本原則。

在歐美水力停滯時間需達1.7日以上，生化需氧量才有70％以上的去除率（Kadlec and Knight，1996），在二十世紀後期，反而是歐洲大量發展建造礫間接觸。德國生態學家賽德樂首先提出「地下水流濕地」，一九八０年代，逐漸在歐洲、日本廣泛做為污水處理之用。這種濕地的結構有很多變化，例如美國著名的環境工程師立德(Reed, 1995)提出的款式是，在地面下挖0.3~0.6公尺深的長方形土坑，底部鋪設低透水性的黏土層，上面放置有效直徑約10公分的礫石，礫石的堆置使總孔隙率(porosity)約在38~45％。濕地的長度可達5公尺以上，長寬比約為3：1。不過這些尺寸並非定值，不同的生態工程設計者常依不同的地形、坡度、水質特性、淺層地下水深、現地礫石材質與污水淨化的要求，給予不同的設計。

例如捷克布拉格大學濕地生態與應用(Ecology and Use of Wetland)緯瑪扎爾(Vymazal, 2000)研究員，提出東歐地下水流濕地最常用的深度是0.6~0.8公尺，濕地底部黏土厚度為0.2公分，礫石為直徑0.8~1.6公分的粗砂，底床坡度約0.01~0.025。採用粗砂而不用礫石的原因，是期待出水性植物能夠著床生長，增加濕地內好氧性的分解。

地下水流濕地對於污染質淨化的機制主要有六。礫石間的孔隙對於水中懸浮性顆粒有過濾的果效；礫石底層是處於缺氧狀態，能夠進行脫硝作用，減低水中硝酸鹽與氨的濃度；礫石表層與空氣接觸，屬於好氧層，能促進水中生化需氧量的分解，也能使氨轉化為硝酸鹽；礫石孔隙間所滯留的細顆粒具吸附能力，間接去除水中部分的磷酸鹽；礫石表面逐漸附生微生物，形成生物膜，能促進水中有機質的分解；礫石表層生長的水生植物也能吸收部分的無機營養份。

德國馬德堡大學水資源管理學系的陸德瑞茲(Luederitz et al., 2001)等，提出德國有五千座污水處理型濕地，處理社區人口低於一千人的污水，其地下水流濕地約1公尺深，長寬各約24、14公尺，其污水處理的果效，去除率化學需氧量約93％，生化需氧量95％，氨為82~96％，總磷為97％，而且比傳統污水處理省下83％的能量與76％的工料，效果顯著。

但是，紐西蘭「水與空氣國際研究所」鐵拿(Tanner, 1994)研究員提出不同的研究結果，他提出濕地去除懸浮性顆粒為40~90％，生化需氧量70~90％，總氮為40~90％，總磷為30~80％。他提出污水去除的果效與污水類別、污染負荷量以及水流停滯時間有關。他認為污水中的有機質愈高，水中氮的去除率將愈低。

雖然不同的國家與不同的研究者有不同的看法，但是有個一致的看法，就是污水去除的機制，主要是礫石表面生物膜，包括細菌、放射菌、藻類等進行有機物分解、脫氮、硝化等作用。由於地下水流濕地可以提供水流與生物膜接觸的廣大表面積，因此其污水去除率會優於表面流濕地。

這種污水處理有其操作上的不確定性，美國奧亥俄大學自然資源系司必里與米契教授(Spieles and Mitsch, 2000)提出，這種濕地建造成本較高，每公頃約美元＄362,000，主要的花費包括採購合適尺寸的礫石，施放礫石到濕地裡，裝置配水管路與抽水馬達的花費，這比自由水面流濕地每公頃建造費美元＄50,000昂貴，但是其污水處理的負荷量較高。由於水面在礫石表面之下，較不會滋生蚊蟲、臭味，因此建議在土地面積較小而需有較高處理果效的地方，採用此法。反之，在土地面積較大的地方，才考慮表面流濕地。

礫間處理引進台灣是最近的事，2004年才在台北市貴子坑溪關渡自然公園內建造第一座試驗性模場(游進裕、林宗岳，2005)，選址在自然公園內的目的，除了土地使用與污水淨化的需要之外，更期待能與自然公園的生態景觀連成一體，而且能夠實際改善關渡濕地的生態系統，雖然場址面積不大，建造迄今近一年，但定期監測水質與水量，本文的目的，就是探討其淨化水質的效益與生態復育的功能。

理論與分析

地下水流濕地去除污染的機制雖然複雜，有物理、微生物與化學的作用一起參與。但是愈精確的科學與工程，愈需要數學的量化，否則濕地設計會淪為經驗或感覺。由於地下礫間水流，在流體運動方面仍屬達西法則(Darcy’s Law)的範圍，根據達西法則，水流通量(q)在水平流方向(x)是水深(z)的梯度，故：

…………….（1）

其中，Ks為礫間孔隙飽和導水係數(saturated hydraulic conductivity)。

而地下水流流量(Q)為：

…………….（2）

其中，A為礫間濕地的斷面積，即斷面積是水深(z)與濕地寬度(l)的乘積：

…………….（3）

將(2)、(3)代入(1)式：

…………….（4）

將(4)式兩邊積分：

…………….（5）

z0為入流的水深。(5)式積分可得：

…………….（6）

或改寫為：

…………….（7）

水流在濕地的停滯時間(HRT)可表示為：

…………….（8）

V為濕地內水的體積：

…………….（9）

ψ為濕地的孔隙率。將(8)式微分：

…………….（10）

將(9)代入(10)式，可得

…………….（11）

將(7)代入(11)式

…………….（12）

解(12)式可得

…………….（13）

假設濕地內污水水質淨化符合一級次反應，

…………….（14）

C0為流入濃度，C為流出濃度，k為一階反應係數。由(13)與(14)式知污染在水中的分解，以反應係數與水流停滯時間為最重要。而水流停滯時間又受飽和導水係數、孔隙率、流量、水深等因子所影響。前兩項在工程建造上可以選定，後兩項決定於濕地的操作。分解係數主要受生物膜生長狀況決定。

試驗與方法

關渡礫間接觸場址，位於貴子坑溪進入中港河前的灘地上，其位置為東經121(28(25(，北緯25(06(59(，原場址為黏質壤土，海拔高度約1.67m～2.52m。由於該處年最高潮位為1.69m，所以場址排水口在高潮位之上0.83m，以防潮汐影響。

所引用貴子坑溪的水質在施工前九個月，每個月監測的水質特性為：平均溶氧0.68mg/l（0.2～1.2mg/l），平均生化需氧量13.9mg/l（10.5～19.6mg/l），平均懸浮固體63.9mg/l（23～337mg/l），平均氨氮濃度8.10mg/l（0.03～15.90mg/l），依照RPI指標，屬於嚴重污染河段。

入流井在常水位下0.8m，沈水式馬達抽水至灘地上方的水塔，水塔高度1.6m，蓄水2000升，以重力方式供水至模場，入流主管長18m，管徑4”，再分流至3支支管，每根支管上間隔30cm，即有一孔徑0.2cm的噴水口，每根支管長6.48m。

礫間接觸場址面積0.04ha，長寬之比為2.14：1.00，深度為0.85m。底部舖有防水性的皂土5mm，所用的礫石為粒徑0.15～0.20m的卵礫石，D50為0.165m。底部0～25cm的孔隙率為0.28～0.30；25～50cm的孔隙率為0.32～0.37；50cm以上的孔隙率約為0.80，整個場址的平均孔隙率為0.33。底床有集流管，污水經過礫床之後進入集流管，再輸至三個排水口，分別在0.75、0.55、0.25m，底部的排水口為排泥之用，一般水流在0.75m的排水口排入出流井，再自出流井進入貴子坑溪（張文亮等人，2004）。

實驗分為三個部份，在試車操作期間，定期監測排出口水樣，以評估最佳處理水質之水力停滯時間，量測噴水高度與加壓噴水對於污水曝氧的果效，與持續十個月採不同水力負荷量下的污水，評估其處理效率（賴衍臻，2005）。

結果與討論

最佳污水淨化水力停滯時間的決定

礫間接觸處理對於水中生化需氧量、懸浮固體與氨氮的去除率與水力停滯時間的關係結果(如表8)，則以圖2.9～圖2.11示之，這是礫間接觸模場在建置完成(民國93年10月28日)，連續4日所作的試驗，發現水力停滯時間在1.5日，其濃度去除率已趨近最大值，其生化需氧量去除率為68.9％，懸浮固體去除率為65.9％，氨氮去除率為51.1％。生化需氧量的去除率與懸浮固體去除率相近，這是礫間處理初期去除生化需氧量的機制，是在對懸浮固體的截留，而非礫間表面生物膜的作用。

表8、關渡自然公園礫間接觸場址於靜置4天之水力停滯時間與水質變化結果

| 水質項目 | 水力停留時間(day) |
| --- | --- |
|  | 0 | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 4.0 |
| 生 化 需 氧 量 | 入流濃度(mg/l) | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 |
|  | 出流濃度(mg/l) | 21.6 | 13.2 | 9.0 | 8.3 | 8.5 | 10.7 | 9.6 | 8.4 | 7.6 |
|  | 移除率(%) | -8.0 | 34.0 | 55.0 | 58.5 | 57.5 | 46.5 | 52.0 | 58.0 | 62.0 |
| 懸 浮 固 體 | 入流濃度(mg/l) | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 |
|  | 出流濃度(mg/l) | 14.0 | 10.0 | 3.0 | 1.0 | 8.0 | 6.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 |
|  | 移除率(%) | 0.0 | 28.6 | 78.6 | 92.9 | 42.9 | 57.1 | 85.7 | 85.7 | 92.9 |
| 氨 氮 | 入流濃度(mg/l) | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 |
|  | 出流濃度(mg/l) | 5.9 | 2.7 | 2.7 | 2.4 | 1.9 | 1.9 | 1.4 | 1.7 | 1.8 |
|  | 移除率(%) | 7.2 | 57.5 | 57.5 | 62.1 | 69.9 | 69.6 | 77.9 | 73.8 | 72.4 |

圖9、靜置4天之生化需氧量去除率與水力停滯時間之關係

圖10、靜置4天之懸浮固體去除率與水力停滯時間之關係

圖11、靜置4天之氨氮去除率與水力停滯時間之關係

礫間接觸噴流曝氧的果效

入流水在進入礫間處理床前，其噴流的高度與水中溶氧增加的關係，以圖12示之，噴出的高度愈高，水流在空中移動的時間愈久，空氣中氧氣溶入的量就愈大，所以水中的溶氧所增加的值就愈多，這證明加壓噴水能夠提高水中的溶氧，進而增加礫間處理的好氧性。

圖12、噴流高度與水中溶氧量增加之關係

以單位面積生化需氧量與懸浮固體的重量，BOD/SS與建置後時間的關係，以圖13示之。

由去除量的比值，可知建置49日以前，BOD/SS＜0.26，模場仍然以懸浮固體去除為主。但是建置在61日後，BOD/SS＞1，模場在建置後兩個月，生物膜的生長，將增加生化需氧量的去除效果，但是在93日一直持續到269日，BOD/SS介於0.08～0.68，表示礫間接觸生物膜會受到厭氧，或孔隙間受到顆粒淤積的影響，使得生化需氧量的去除量遞減。

圖13、單位面積生化需氧量/懸浮固體重量比與建置後時間變化

礫間接觸淨化污水的成效

關渡模場與歐洲的礫間接觸相比較，以表9示之。其水力停滯時間較短，相對的水力負荷量較大。對生化需氧量、懸浮固體，與氨氮去除效果的比較，則以表10示之，這三項水質淨化的指標項目，其濃度的去除量皆低於歐洲，但是以操作十個月的成效，其每日單位面積生化需氧量、懸浮固體，與氨的移除量分別比歐洲高117％，457％與975％。

主要的機制是台灣的溫度較歐洲為高，關渡的生化需氧量與氨氮的一階分解係數也高於歐洲，所以易進行生化需氧量的分解與脫氮的作用。

根據(13)式計算而得的導水係數，在場址操作十個月期間的變化，以圖14示之。模場平均的導水係數為7.0cm/sec，在孔隙介質，這是相當快速的流速（Klute，1986），而且導水係數由起初試車操作的3.9cm/sec，逐漸增加，到第十個月增加到11.2cm/sec，證明模場雖有懸浮固體的淤積，也有生物膜在礫石表面的生長，這都將降低孔隙通水的有效體積，但是導水係數反而增加。

表9、台灣與歐洲之水文與礫間接觸建造狀況比較

|  | 台北關渡 | 歐洲 (1) |
| --- | --- | --- |
| 面積 (ha) | 0.04 | 0.05~0.09 |
| 水深 (m) | 0.85 | － |
| 平均孔隙率(%) | 33 | － |
| 入流量 (m3/day) | 30.6~164.99 | 80~230 |
| 平均入流量 (m3/day) | 93.1 | 148 |
| 水力負荷量 (m/day) | 0.08~0.33 | 0.17~0.26 |
| 平均水力負荷量 (m/day) | 0.20 | 0.20 |
| 水力停滯時間 (day) | 0.75~3.24 | 3.91~5.84 |
| 平均水力停滯時間 (day) | 1.44 | 4.47 |

備註：(1).歐洲礫石床地下水流濕地，n=10。

表10、台灣與歐洲地區之礫間接觸處理工法水質成效比較

| 水質項目 | 生化需氧量 | 懸浮固體 | 氨氮 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 台灣※ | 歐洲 | 台灣※ | 歐洲 | 台灣※ | 歐洲 |
| 入流濃度 (mg/l) | 3.45~21.4 | 12~27 | 2.5~72.8 | 20~61 | 2.7~15.7 | 1.4~8.3 |
| 平均入流濃度 (mg/l) | 13.30 | 15.34 | 14.66 | 32.57 | 9.40 | 4.78 |
| 出流濃度 (mg/l) | 1.5~16.1 | 2~4 | 0.5~16.5 | 4~8 | 3.5~10.46 | 0.5~0.7 |
| 平均出流濃度 (mg/l) | 8.06 | 2.84 | 4.82 | 5.18 | 7.35 | 3.04 |
| 濃度移除率 (%) | -4.1~78.9 | 72.7~88.9 | 4.3~94.9 | 76.7~87.6 | -29.6~47.6 | -28.1~90.2 |
| 平均濃度移除率 (%) | 37.8 | 81.0 | 61.7 | 83.1 | 21.8 | 35.6 |
| 入流負荷量 (g/m2．day) | 1.00~6.23 | 0.21~0.46 | 0.46~20.33 | 0.46~1.22 | 0.64~4.63 | 0.02~0.17 |
| 平均入流負荷量 (g/m2．day) | 2.98 | 0.27 | 4.54 | 0.65 | 2.15 | 0.10 |
| 移除量 (g/m2．day) | -0.05~4.11 | 0.16~0.39 | 0.2~18.88 | 0.36~1.06 | -0.03~2.21 | -0.02~0.10 |
| 平均移除量 (g/m2．day) | 1.60 | 0.25 | 3.73 | 0.54 | 0.85 | 0.04 |
| 一階分解係數 (1/day) | -0.01~1.80 | 0.28~0.46 | － | － | -0.36~0.77 | -0.01~0.46 |
| 平均一階分解係數 (1/day) | 0.33 | 0.30 | － | － | 0.17 | 0.14 |

備註：※台北市關渡礫間接觸模場為例。

圖14台北關渡礫間接觸模場之導水係數變化

礫間接觸處理期間水理的改變

產生這些實驗調查的結果，主要的原因有三：

第一，排水口的位置：模場的入流雖然是垂直流，但是水分由模場流出，卻是水平流的方向，水流在礫間孔隙是藉著水平方向不同的水位差在移動。而模場水平方向的水位就在礫間接觸表面下5公分，那是曝氣性最高而且阻塞最小的地方，這是起初正確的設計，避免日後礫間處理水流的淤塞。

第二，礫間接觸的礫石在起初置放之後，受到水流流經，與生物膜的長出，礫石還有位置上的重調，尤其是生物膜的作用，礫石之間產生一些膠結與團粒性，使水在礫石中的流動更穩定。

礫間接觸的自然演替

第三，植物逐漸進入場址，尤其是禾本科與莎草科的植物，也以礫石表面膜作為根系著床的所在，這種自然演替的結果，使得礫石間多出更多的小孔隙，甚至增加礫間接觸自由水面上的毛細作用區，使得礫間表層的礫石也能有水份供應，長出生物膜，由此在礫間接觸建造初期，不用刻意去栽種親水性的草本植物，就讓自然去演替，大自然也不會讓這種污水常流的地方，保留空白，不長植物。

不過礫間接觸最大的問題，可能仍然在景觀上的維護。處理後排出的溶氧濃度在0.8～4.0mg/l，平均為1.47mg/l，仍然在缺氧的狀態。貴子坑溪若有太多的泡沫、飄浮垃圾，或過高的懸浮固體，場址的入水井或噴水孔會產生阻塞，這是過去十個月期中，有一個月必須停止抽水，全面清除管路與入水井淤砂的原因。

礫間接觸在台灣發展之展望

評估台灣各污水處理的人工濕地、地下滲濾與礫間接觸污水處理之成效。關渡礫間接觸的場址，雖然是一個小型的模場，生化需氧量、懸浮固體與氨氮的濃度去除率也不高，但在所有的場址中，其每日單位面積的去除量為最高，而且造價最便宜，能夠耐沖刷、水淹，在缺水或斷水時期，不像表面流濕地立刻失去原來的外觀與功能。由於處理的水量大，不需開挖地面一公尺以下，工程土石方比地下滲濾少很多。而且沒有植栽的問題，是未來在溪流灘地，或分散污水集中處理，可待發展的自然污水處理工法。